招标编号：DSJT2023-CG002

项目名称：大连水泥厂2023年高温风机采购项目

招  标  文  件

大连水泥集团有限公司

二〇二三年十月

目   录

招标公告…………………………………………………………………2

第一章  投标人须知………………………………………………………………3

第二章  投标书编制要求…………………………………………………………4

第三章  开标及评标方法…………………………………………………………7

第四章  投标文件格式   ………………………………………………………10

招标公告

1．招标编号：DSJT2023-CG002

2．项目说明：大连水泥集团有限公司组织对大连水泥厂2023年高温风机采购项目进行公开招标。

3．招标文件发出时间：2023年11月3日，有意参加投标供货的单位，请到大连水泥集团有限公司官网(http://www.dsjt.com.cn/)自行下载招标文件。

4．投标人应仔细阅读并全面理解招标文件，按招标文件要求提供所有资料。

5．凡对上述投标提出询问，请函告或传真：

招标人信息：

单  位：大连水泥集团有限公司供应部

地  址：大连市金普新区七顶山街道金七路1号

电  话：0411-87880279/13322217576

传  真：0411-87880279

联系人：牛亮

技术联系人：杨成国 18840990737

第一章  投标人须知

1．招标文件：投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果投标人没有按照招标文件要求，提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面都做出实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

2．招标文件的澄清：任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2天按招标邀请书所述地址以书面形式通知招标人。

3．招标文件的修改：招标文件的修改将以书面形式通知所有取得招标文件的投标人，并对其具有约束力，投标人应立即以传真形式确认已收到修改文件。

4.投标保证金的收缴与退还：投标保证金为20000元（付款凭证于2023年11月10日上午11:00时前发送至dsgybbj@163.com邮箱里），保证金应在开标前交至大连水泥集团有限公司或汇入以下账户、账号。招标结果确定后投标保证金无息15个工作日内全额退还。

账户：大连水泥集团有限公司

开户银行：浦发银行大连甘井子支行

帐号：75110155100000172

5．投标人须知附表

第二章  投标书编制要求

一、投标书编制要求

1．投标的语言：投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2．投标有效期：投标有效期为投标截止日期起90个日历日。

3．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长有效期。

4．勘察现场：投标人可以对项目现场及周围环境进行勘察，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

5．投标人提出的与投标有关的任何问题须以书面形式提交，招标机构将以书面形式做出澄清和解答，并将答疑文件发给所有投标人。

6．投标书构成，投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标书。

（2）报价一览表。

（3）授权代表书或法人证明书。

（4）营业执照复印件（加盖公章）。

（5）企业资格声明。

（6）企业资格证明书及招标文件要求提交的其他资料。

7．投标书的式样和签署

（1）投标人应按照投标人须知要求，制作投标书正本一份、副本一份，每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（2）投标书的正本和副本均需用“A4纸”打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在投标书中，投标书须签字的地方应由法人代表或其授权代表签字。投标文件均应使用不褪色的墨水打印，字迹应清晰易于辨认，按招标文件规定的顺序，加封皮装订成册。除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标签字人签字证明并加盖印章。

8．投标书的密封和标记

（1）投标人制作投标书的正本和副本用纸袋密封，且在纸袋上标明“正本、副本各一份”字样，然后用封贴对纸袋口进行密封。

（2）封贴上均应注明“开标时启封”和招标人名称、投标物资名称、招标编号、投标人名称、地址、联系电话、投标日期，并在封贴周围加盖投标人公章。

二、标的物投标报价

1．本项目由投标人依据招标文件、补充通知及澄清（答疑）中提出的项目技术及要求等，按照国家现行计价规范及辽宁省现行有关规定，结合企业自身潜力，考虑市场情况及竞争因素，编制投标报价。

2．投标人在投标报价中应考虑各种风险，包括人工、材料、设备的市场价格变动等。

3．报价中应包括投标人为自己的雇员、设备等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险。

4．任何有选择的报价将不予接受。

5．投标报价要求，本标项目采用综合评分制招标，包含项目整个过程中的任何费用。

6．投标人的投标报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；数字金额与文字金额不一致的以文字金额为准。

7．投标报价的货币单位为人民币。

8．投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件和各种税费等，在价格执行期间其项目价格不再实行政策性调整和变动。

9．投标人在投标文件递交开标后，不得调整、修改报价。

10. 投标单价为到大连水泥厂单价价格（含税及运费，税率：13%增值税专用发票）。

三、招标项目产品技术指标和质量要求：

1、产品执行标准：质量管理体系认证。

2、产品技术要求：详见附件一（高温风机招标文件技术条款）。

四、货款结算方式

1．根据招标方要求数量、规格型号、技术要求等及时提供产品，付款方式：预付30%货款，货物做好后支付20%提货款，验收合格后支付40%验收款，余下10%款为质保金，质保期满后支付（质保期为一年）。

2．货款支付方式：银行承兑（半年期以内）。

五、交货条款

1．交货时间：2024年1月20日前。

2．交货地点：大连市金普新区七顶山街道金七路1号大连水泥厂厂内。

3．交货方式：板车交货。

第三章  开标及评标方法

一、开标要求：

1．开标会议由招标机构组织并主持。有下列情况之一的投标文件视为无效并不予唱标：

（1）投标文件未按规定标志、密封；

（2）密封处未加盖投标人公章；

（3）投标截止时间以后送达的投标文件。

2．开标：

（1）开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、资质情况，以及招标人认为合适的其它内容。

（2）开标时，投标人对其报价及其它投标内容要当场确认。

3．招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人可委派代表参加（不超过2人）。在开标后，评标前，给予每家投标单位不超过五分钟的时间进行陈述，内容包括但不限于施工工期、设备选型优势、大连本地区实施案例、后期服务承诺等。

二、评标方法

1．总则

（1）依照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，制定本办法。

（2）评标由招标人依法设立的评标委员会负责，评标委员会成员将客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（3）评标委员会按本办法的规定和招标文件要求，结合项目特点，应对投标人的投标报价、企业资质、业绩、荣誉、服务情况等内容进行综合评价。

2．评标机构：评标委员会由招标人代表或聘请专家不少于五人的单数组成。

3．评标方法

（1）本次评标采用综合打分制选出中标候选单位，不保证最低投标报价中标，并不向投标人做任何解释。

（2）本次项目招标的评标方法按经评审对通过符合性评审的有效投标人的综合评分，若有效投标人四家及以上，则由低向高排序，排序前三名投标人作为中标候选单位；若有效投标人为三家，则末尾淘汰，选取前两名投标人作为中标候选单位。如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定中标候选人：投标价低的；技术得分高的；商务得分高的。

（3）本次评标采用综合打分制选出中标候选单位，评分标准为满分100分，具体评分标准见下表。

| 序号 | 评价因素 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 投标供应商按报价由低到高进行排名。报价最低为第一名，得30分；第二名得28分；第三名得26分，以此类推。 |
| 2 | 质量、技术 | 40 | 1、现有工况点：运行效率满足≥81%，得10分，否则 不得分；风机效率每增加1%多加3分；满分30分。 2、提产工况点：运行效率满足≥81%，得5分，否则不得分；风机效率每增加1%多加1分；满分10分。 3、不能同时满足两个工况点运行效率满足≥81%要求的取消投标资格。 |
| 3 | 企业业绩 | 20 | 企业有水泥行业同类型大型节能风机近三年改造业绩（需提供运行效率满足≥81%的同类型风机运行效率的第三方检测报告，需提供相对应合同及甲乙方盖章确认的验收证明材料，需提供对应企业的联系方式），每提供5个有效业绩得10分，否则不得分。每增加1个有效业绩增加2分；满分20分。 |
| 4 | 付款方式 | 5 | 付款方式：30%预付款、20%提货款、40%验收款、10%质保金； 优于招标文件要求，5分；付款方式响应招标文件要求,得4分。 |
| 5 | 技术服务承诺及保障措施 | 3 | 技术服务承诺及保障措施完善3分；技术服务承诺不尽明确，或保障措施不尽完善2分。 |
| 6 | 供货能力及交货时间 | 2 | 供货周期满足或优于招标要求，保供能力强，2分；交货期不满足招标要求，但偏差不超过20%，1分；交货期与招标要求偏差超过20%，0分； |

①投标文件上法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全，投标文件内容按招标文件要求加盖印章。

②投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，投标书、资质材料中主要内容齐全，字迹清晰可辨，编制人资格符合要求。

③提供有效的资质证明，不得提出与招标文件中相悖的不合理要求。

4．确定中标人与定标

（1）评标委员会将汇总投标人的各项得分，并根据得分高低顺序向招标人推荐前3名中标候选人。出现得分相同的情况，以技术性能优者居先；得分和报价均相同，以技术性能优者居先。

（2）评标报告由评标小组全体成员签字。

（3）向招标人提交书面评标报告后，评标小组即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

第四章  投标文件格式

（注意：投标人的投标文件应按投标文件格式中的顺序装订）

格式1                      投  标  书

致：大连水泥集团有限公司

1．根据已收到贵方招标编号为DSJT2023-CG002的大连水泥厂2023年高温风机采购项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察和研究上述招标文件的投标须知、约定条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿投标报价（详见报价一览表）。

2．我方已详细审核全部招标文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

3．如果我方中标，我方保证按上述招标文件资料、约定条款、技术规范要求保证供货和服务及时到位。

4．如果我方中标，我方承诺所有产品质量达到验收合格标准。即产品执行标准：中国国家标准化管理委员会及行业标准，产品检验标准：中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局。

5．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标若中标，我方将受此约束。

6．我方提交全部资料真实可靠，投标文件的内容全部响应招标文件规定要求。

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

电    话：                  传    真：

日    期：2023年  月  日

格式2                    报价一览表

投标报价表（招标编号：DSJT2023-CG002）：

一、报价要求：

1．投标单价为到大连水泥厂单价价格（含税及运费，税率：13%增值税专用发票）。

2．项目地点：大连水泥集团有限公司大连水泥厂（地址：大连市金普新区七顶山街道金七路1号）。

3．供货日期：自2023年  月  日至2023年  月  日。

4．价格执行有效期：自2023年  月  日至2023年  月  日。

二、服务承诺：

1.质保期内实行“三包”既：包退、包换、包损失，服务及解决问题时间为：    小时。

2.执行标准：

3.检验标准：

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人签字：

日期：2023年   月     日

格式3               法人代表授权书

大连水泥集团有限公司：

公司委托本单位	    	同志全权代表我单位，就贵公司招标编号：DSJT2023-CG002，大连水泥厂2023年高温风机采购项目，以本单位名义全权处理一切与之有关的事务。

特此声明

投标单位全称（公章）：

企业法人代表（签字）：

被 委 托 人（签字）：

职    务：

日    期：2023年   月   日

格式4            法定代表人证明书

大连水泥集团有限公司：

兹       同志，为            公司法定代表人，性别      ，年龄      ，职务       ，身份证号                  。

特此证明

投标单位（盖章）：

日    期：2023年   月   日

格式5                 企业资格声明

1、企业名称：

2、地    址：

3、联 系 人：                              手机：

4、电    话：                              传真：

5、成立或注册日期：

6、注册资本：

7、法人代表姓名：                 联系电话：

8、开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

9、其它情况：

兹证明上述声明真实、准确，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人（签字）：

日  期：2023年   月   日

附件一

2023年高温风机招标文件技术条款

一、名称、用途、型号、数量、技术参数

1、名称： 高温风机

2、用途：工艺生产系统

3、型号、数量及技术参数：

3.1设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术说明 | 数量 | 交货地点 | 交货期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧成高温风机（变频） | 用于烧成预热器系统的废气抽引 | 1台 | 项目现场 | 见商务部分 |
|  | 包括： |  |  |  |  |
|  | —配套电控仪表等 |  |  |  |  |
| 注：配套电控装置包括专用电气控制设备、电气元器件和设备上的监测仪表等。 |

3.2 主要技术性能参数要求

3.2.1  烧成高温风机（变频）

| 1）原风机参数要求 |
| --- |
| 设备型号 | W6-2×39№32F |
| 进风口型式： | 逆135º |
| 出风口型式： | 逆45º |
| 叶轮支撑型式： | 双吸双支撑 |
| 铭牌风量： | 860000m3/h |
| 铭牌静压： | 7500Pa |
| 铭牌进口压力： | -7500Pa |
| 气体密度： | 1.49kg/Nm3 （含尘修正） |
| 进口含尘浓度： | ≤120g/nm3 |
| 主轴转速： | ≤960r/min |
| 装配功率： | 2800kW |
| 控制方式： | 变频调速 |
| 性能曲线要求 | 需满足“风机参数及选型的特别说明”的要求 |
| 进风口调节风门 | 需要 |
| 辅助传动装置： | 利旧 |
| 2）目前工况的运行参数（根据投标人的标定） |
| 进风口前风量： | 720000～900000m3/h |
| 进风口前负压： |  |
| 进口气体温度： | 230-320℃，max.450℃ |
| 风机效率： |  |
| 运行转速： |  |

二、供货范围

1、供货范围详细描述（单套设备）

每一台风机的供货范围包括：

从入口挡板（不含挡板）及连接法兰、螺栓到出口法兰及连接螺栓的所有部分，包括进出口膨胀节、联轴器等。

具体包括：

- 风机部分：进出口法兰及配套连接螺栓、壳体、吸风口、叶轮、轴端密封、轴、轴承、轴承箱及钢底座、支撑底板、基础底座调整垫铁和垫片及地脚螺栓、安全装置、轴承冷却装置等；轴承测温仪表（只需提供pt100一次检测元件和端子箱，不含温度变送器）、测振装置（含就地显示仪表箱）；

- 传动部分：联轴器、各种支撑底座及用于传动的地脚螺栓；

- 主传动电机为变频调速，电机不在投标方的供货范围内。

- 含进出口膨胀节，进风口调节风门及电动执行器。

- 轴承润滑装置（如需要有）：利旧；

- 提供每个风机前后轴承各一支测温PT100热电阻（不含温度变送器）；

- 提供每个风机轴承座测振装置各1支（水平）及仪表（配机旁显示箱，4-20mA输出，防护等级≥IP54）；

- 投标人提供风机速度监测仪（配机旁显示箱，4-20mA输出，防护等级≥IP54）；

- 检修门、放灰门；

- 上述所有部件之间的连接螺栓、密封垫等；

- 风机附带的其它附件；

- 安全防护装置（应满足国标一级安全标准化的相关规定）等，以及保证该设备能够长期、安全、正常运转并达到下面所要求的技术参数所必需的配套随机附件、专用维修工具、随机备件（质保期内的备件）等；

- 提供两年运行所需的备品备件清单及价格明细表（此价格不含在总价内，作为两年内承诺供货价格）；

- 提供现场免费技术指导和培训；

- 以上全部设备满足：本项目要求风机的进出风口，均需配带配对法兰。同时配备紧固件，包括螺栓、螺母、垫圈及密封材料；

2、投标设备配置列表

1） 投标人应认真填写此表，注明投标设备的详细配置。列出各系统中设备主要、关键零部件的规格型号、技术要求、数量。

2） 如果认为满足投标设备供货范围要求有困难，请在投标偏离中写明。

投标设备配置列表

投标设备名称：

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 招标人要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转子总成 |  |  |  |
| 2 | 轴承 |  | SKF |  |
| 3 | 轴承座 |  |  |  |
| 4 | 进风口调节阀（如有） |  |  |  |
| 5 | 电动执行器（如有） |  |  |  |
| 6 | 轴承润滑油站（如有） |  |  |  |
| 7 | 测振传感器 |  |  |  |
| 8 | 测温装置（不含温度变送器） |  |  |  |
| 9 | 速度监测仪 |  |  |  |
| 10 | 变送器和仪表 |  |  |  |
| 11 | 辅助传动装置电机减速一体机（如有） |  |  |  |
| 12 | 膜片联轴器 |  | 沈阳三环 |  |

随机备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要材质 | 数量 | 单重（吨） | 总重量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

二年备件清单（不在合同总价内））

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要材质 | 数量 | 单重（吨） | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

随机工具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要材质 | 数量 | 单重（吨） | 总重量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术要求（工艺要求、机械要求等）

（一）总体要求

- 投标方提供的类同型号规格的风机必须是节能型产品，应具有在考核验收基础上连续运转三年以上的生产使用业绩；提供本公司同类风机客户的第三方的风机效率检测报告。

- 风机为工艺生产系统中的重要配套设备，其型号与规格应根据招标方要求的技术参数等进行风机设计选型、并考虑留有适当的富余能力。

- 投标方选用与供货的风机应确保采用先进、可靠、成熟的技术进行设计和制造，并能满足本项目工厂建成后在较短时间内即可进行安全、稳定、连续的正常生产的要求，其年运转天数与窑系统同步、即最低不少于330天。

- 所有设备、电气、建筑物设计、安装必须按照安全标准化一级企业要求实施（参照已通过国家一级标准化验收的标准制作）。

- 招标方已考虑风机是户外型布置。所以要求投标方供货设备与部件的设计和制造必须考虑能适应于本项目工厂当地的气候环境条件和建成投产后的巡检维修等特殊要求。

- 投标方应对报价设备或材料的制造、质量、性能以及供货完整性等负责，并有义务与责任指导其安装、调试、试生产和考核验收等。

- 对于易磨损件、易锈蚀件或其它易损坏的部件，或要求经常调整、检查与维修的部件，应能够接近且便于移动、更换与维护，所有这些部件应用合适的材料制造以使得维修工作量最小。对于需维修更换的部件应考虑便于起吊和装卸，投标方对此应提出有关检修空间、最大吊装重量等具体要求。

- 所有投标方设备应根据装运允许条件进行设计、制造、包装等。投标方在投标中应提交一份初步的文件，说明投标方设备中超大超重部件的型号、名称、数量、总重、外形尺寸与包装后的体积大小，以及在运输保管、防潮抗震等方面的特殊要求与注意事项。

- 投标方应对提供的所有设备和材料进行质量检验与试验，并向招标方提交由制造商或投标方出具的质量合格证书和检验、试验记录，其全部费用由投标方承担。招标方有权到投标方制造厂对检验与装配过程进行参与和检查，若发现质量与材质不符合同规定要求、并证实是由投标方原因造成的，投标方应负有全部责任，由此而引起的费用也均由投标方承担。

- 投标方应提供一份专用维修工具、质保期内的备件清单，并单独报价。清单内容应包括：从属设备名称、备件规格、型号、数量、材料、预计寿命、重量、单价、供货商与地址、交货时间等。

- 投标方应对投标方选用与供货设备的工艺、机械、电气、自动化的设计负责，并对该设备与前后衔接管道、以及所需的水、润滑油等提出具体要求。招标方将根据投标方的设计图纸及资料进行工程设计。

- 投标方配套的电控元件需满足相关规定。

- 投标方在投标文件中，还应至少提供下列与工程设计有关的技术资料与图纸：

——投标方必须提供选用设备分别在各种工况条件下的设计运行轴功率（不包含选型电机时考虑的富余系数）。

——投标方对本项目选用的风机提供方案图和性能曲线图。

——投标方对本项目选用的风机（包括电控与仪器仪表部分）的同类型规格的产品样本和性能介绍，并列举出至少五台类似型式规格设备的应用实例。

——设备总图，包括设备外形尺寸、进出风口的定位尺寸与连接法兰要求、设备与部件等检修空间与巡检平台的要求、设备基础大小与高度、基础螺栓的定位及开孔要求、设备负荷点的位置及特性与参数等，提供出、入口非标管道图纸。

——投标方应提供供货设备的技术性能参数表、重要部件的材质与性能。

——投标方供货的电控设备的技术性能参数表，应至少说明电机型号、功率、转速、防护等级、附属机械设备名称等。

——所有仪器仪表清单，包括编号、用途、量程、输入/输出点数、调节维修保养细则等。

——投标方供货的电控设备的外形尺寸图、外部接线图、详细的电控设备与仪表的安装说明和调节测试、维修保养的要求。

——投标方在供货设备中若选用配套了有关分包商的产品，则应负责提供有关投标方分包商的资料样本、图纸、文件和数据。

——招标方鼓励投标方在招标方要求之外，增加有特殊性能的技术数据和资料。

——投标方使用的规范和标准表，设备（包括电控与仪器仪表部分）安装、操作、维修手册。

——最终的合同格式，需按买方的要求执行。

——标示正式的设备号码于设备显著位置。

（二）风机的常规要求

- 风机应具有噪音低、性能曲线平坦、高效区宽等显著特点，并能适应熟料烧成系统各种工况情况下的操作要求，风机的最大噪音值应不超过85dB（A）。

- 投标方应提供风机的性能曲线。

- 风机结构应简单合理，易于维护检修。机壳应焊接平整，整体性好，并具有足够的强度和刚度以防止受热与震动变形、而且能承受壳体本身（进出风口将考虑安装膨胀节）和前后衔接风管受热膨胀而产生的作用力。壳体材料和厚度的设计选型应考虑能承受含尘气体的长期冲刷与磨损，风机壳体内侧应考虑合适的耐磨措施。

- 风机叶轮必须采用优质的高强、耐磨材料制成，保证其具有较长的使用寿命。叶轮成型应精确平整，并经静、动态平衡校正后必须达到整机运行平稳、震动很小的要求。震动监测仪应随机配置，震动值以模拟量4~20mA输出，测振仪包括检测元件和变送器，变送器电源AC220V，变送器配防水防尘保护盒，安装在现场。

- 风机叶轮的支承轴承箱应为整体结构，密封性好，并随机配置必要的润滑、冷却和监测保护装置或元器件。润滑方式采用集中润滑油站（利旧），冷却方式采用水冷，轴温监测采用型号Pt100端面热电阻，不含温度变送器，注意轴承测温元件测点位置必须准确反馈轴承实际温度。

- 本招标风机供货不含调节风门及其执行器。

- 招标方要求风机的处理风量与风压的调节采取变频调速而改变叶轮转速的方式。投标方的供货范围包括与传动电机连接的联轴器。

- 风机轴承用润滑装置及其相应的管路系统应具有很好的密封性能，严防润滑油的渗漏与灰尘的侵入。

- 招标方要求风机自配附带振动现场仪表箱（IP54），以确保设备本身运行和保护的要求，并反馈4~20mA信号给过程控制系统，并能现场显示、报警风机振动参数。卖方应充分考虑当地的气候条件，现场安装的电控箱或仪表箱如不能满足当地冬季低温，卖方应在设计和制造过程中采取箱体外保温措施，以便满足设备在冬季能正常运转。

（三） 风机参数及选型的特别说明

- 额定或铭牌风量、风压，不需要同时满足，实际生产也不存在这样的工况点，此时的风机效率也不作要求。

- 按照正常运行工况参数、且最高效率时的风机轴功率，且满足提产工况运行效率≥81%的设计原则。

（四）风机专项配置技术要求：

- 风机临界转速应至少是其设计转速的1.5倍。

- 投标方在风机出厂前，须进行动平衡试验，并应满足相应的国标要求。

- 转子（叶轮，轴承，主轴）应组装为整体供货，并且其装配应留有足够公差；同时要求检修更换风机叶轮时，不需要拆移风机的主传动装置。

- 要求风机的叶轮和壳体内壁，须采取必要、合适的耐磨措施，保护层材质与厚度、应满足使用寿命不少于15000运行小时的要求。另投标商若有叶轮在线清灰的技术与装置，需作特别说明、并随机配带。

- 招标方建议机壳应采用拼装型式，且应在生产车间预组装和标记，方便现场组装和维护；机壳内须考虑适当的耐磨措施，两侧都应设有检视门，底部设有排灰口。

- 要求叶轮的支撑轴承采用SKF品牌，且轴承座配有轴温监测元件；当需要时，轴承座还需配带循环水冷却系统，保证轴温不高于65℃。

- 除了轴温监测仪外，还要求按需配带风机的测振仪和传感器。

- 风机与主电机的联轴器由投标人选择最适合的型式。

- 为了满足生产系统的应急安全性，若风机需要配置辅传装置时，必须满足带载盘车的要求，并应采取加大辅传速比的方式，不建议采用小速比、大辅传功率的方案。

- 整机制造和使用应满足国家一级安全生产标准化的要求。如随机配带的平台、楼梯、栏杆等必须满足相关制作要求；设备头尾轮、传动联轴器等外露运动部件或部位，必须加设防护网罩，避免人机直接碰触。

- 投标商在投标文件中必须提供投标方设备的初步方案布置图，并能满足招标方提前进行施工图的设计要求，提供完整的总装配图。

- 简述所供设备的性能特色，如指标保证、运行可靠性、自控配置、智能化操作等，同时还需提供满足设备自动诊断方面的建议要求。

四、设备详细参数配置、性能保证表

请投标方详细列表，填写投标设备的技术参数、性能保证、配置、技术特点、加工检验工艺等设备信息。列表内容要求包含但不限于标准数据对标表中“技术参数表”中的内容。

投标文件中还应对以下重点内容单独进行列示：

| 参数 | 高温风机 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 叶片型式 |  |  |
| 叶轮直径（mm） |  |  |
| 主轴最大直径（mm） |  |  |
| 主轴结构形式、材质 |  |  |
| 风机额定转速（rpm） |  |  |
| 风机临界转速（rpm） |  |  |
| 风机进口尺寸（mm x mm） |  |  |
| 风机出口尺寸（mm x mm） |  |  |
| 正常运行工况下出口界面风速（m/s） |  |  |
| 正常运行工况一参数下的风机转速 rpm |  |  |
| 正常运行工况一参数下的运行效率 % |  |  |
| 正常运行工况参数、且最高效率时的风机轴功率（kw） |  |  |
| 当达到额定风量（铭牌风量）时，风机转速 rpm |  |  |
| 当达到额定压力（铭牌压力）时，运行效率 % |  |  |
| 达到额定工况的风机轴功率（kw） |  |  |
| 供货周期（天） |  |  |

五、制造及考核验收标准

参照采用国内标准，投标人列出自身设备执行的各项标准。招标人另有要求或者投标人所提供设备标准高于以上标准的，按照较高的标准执行。电气设备应符合CE标准；计量均采用ISO标准；质量符合ISO9001认证。

考核与验收：考核时间：正常工况连续运行72小时，外请第三方进行风机效能标定，并出具标定结果。根据第三方标定的风机效率进行合同结算，如果风机效率比投标文件（合同）约定效率每降低1%扣除合同额20万元。超出约定效率合同额不变。

六、图纸资料要求

1、文字资料

① 设备的方案图（投标时携带）；

② 满足工程设计的资料（投标时携带）；

③ 操作运行说明书及维修手册（中标后30天内提供中文版）；

④ 安装说明书（中标后30天内提供中文版）。

2、图纸资料

① 满足买方施工图设计要求的设备总图及基础图（中标后15天内提供）；

② 电控资料（中标后15天内提供）。

3、中标方资料提供方式

① 以上所有资料图纸，应向招（议）标方提供电子文件一套、蓝图十套。当资料内容较多时，要求蓝图中提供目录清单、并按套分好。

② 电子文件：文字部分用WORD、EXCEL或纯文本格式；图纸部分用AutoCAD/2004版本即可，要求提供的设备总图及基础图必须是按比例绘制的。

③ 电子文件用E-mail或用U盘（并备份）提供。

4、 中标者在中标后须与招标人指定的买方进行有关技术磋商，提供外形图、接口尺寸、基础受力图及控制要求，并保证投标设备满足买方有关设计要求（空间和基础布置及接口等）。

七、特别提示

1、智能化配合：如招标人生产线智能化管理系统所需设备状态监测需要采集卖方供货的设备的振动频谱等特征数据时，投标人需无偿提供设备的轴承型号、联轴器参数、叶轮叶片数量等参数数据。

2、设计对接资料：投标人须在中标后2周内将满足工艺设计要求的技术资料（电子版）提供给买方及买方指定的买方（以下简称买方），并应最终得到买方的书面确认。包括但不限于总装图、基础图、载荷图、技术参数、设备冷却水参数、可供工艺布置的外形接口图、变动的非标管道工艺布置图及制造图、电气图、设备性能曲线等用于买方工艺设计的所有图纸资料。同时提供冷却水、润滑油等外部要求，以及检修、生产维护的最小或适当的空间要求，最大起吊重量要求。

3、交付的图纸资料：投标人必须提供供货设备的设计对接资料、进度计划、质量控制资料，以及设备的图纸、安装和调试及操作运行和维修维护指导说明资料，并保证所交付的技术资料是完整的、清晰的和正确的，并且能够满足合同设备的安装、检验、操作和维修维护等要求。买方要求卖方提供的纸质版正式图纸资料文件为10套，每套包含相同数量图纸、资料、手册等内容（设备的合格证、检验证明等文件可为1件正本、9件复印件）。以上图纸资料最晚不迟于发货前20天提供给卖方，同时提供相同内容的电子版1套，可通过U盘或者电子邮件形式提交给买方。所有技术资料必须装入A4打孔文件夹中，文件夹首页必须为目录，每台套设备的资料使用一个文件夹装订，图纸，说明书等资料必须用隔页纸分隔开来，并在隔页之上打印出此部件的名称规格型号使用部位等信息。以上文件资料以顺丰快递方式邮寄到买方指定地点（地点和接收人信息另行通知）。

4、包装：投标人提供的全部设备均应采用满足设备性能需求的包装，符合国家和行业规范要求，具有适合长途运输和装卸的坚固包装；随机备件和随机工器具要单独进行包装；原则上避免多台设备的部件混装，以防止对买方安装识别造成困难，若确需混装，则每个部件必须标明所属设备工艺编号、零件号。

5、设备发货清单、装箱单：卖方应根据设备特点组织发货，发货顺序应符合设备的安装顺序。设备的发货清单应包含一份设备总清单、每批次（车次）发货清单、每个包装箱的装箱清单，而且总清单、每批次清单、装箱单中所列的编号、设备或者部件名称需要一致，以便买方清点和安装识别。卖方每批次发货需随车提供发货清单，每一包装箱内应附一份详细装箱单，箱内每一单件应标明零件号与装箱单及安装图纸对应。同时，发货清单和装箱单还须于发货前20天另行快递给买方一份，同时将发货清单和装箱单电子版发送到买方指定电子邮箱。

买方在不晚于设备发货前30天将要求的发货清单、装箱单格式发给卖方，卖方应按照此格式制作清单并提交给买方。